245

d

h
b

a
b
c
h

 r
base
h
AL
AL
h
base
h
base
r
AL

r
h

base

D
Aires A et périmètres P
Deux exemples de conversions : 25,4 cm2 = 2 540 mm2 ; 50π m2 = 0,005π hm2 = 0,005π ha ≈ 0,016 ha.

c

l / L	Rectangle / A = L×l / P = 2L + 2l = 2(L + l)		Carré / A = c×c = c2 / P = 4c
B / H / b / h	Parallélogramme / A = B×H = b×h		Losange / A = size 9{{D` times `d } over 2}
	Triangle / A = size 9{{b` times `h } over 2}		Triangle rectangle / A = size 9{{a` times `b } over 2} = size 9{{c` times `h } over 2}
b / h / B	Trapèze / A = size 9{{{B`+`b} over 2}` times `h}		Disque / A = π r2 / P = 2π r

Volumes V, aires latérales AL et patrons
Deux exemples de conversion : 2 534 cm3 = 2,534 dm3 ou L ; 12 π cm3 = 0,012 π L = 1,2 π cL ≈ 4 cL.

Prisme droit / V = Aire base × h / AL = Périmètre base × h
Cylindre de révolution / V = Aire base × h / V = π r2 × h / AL = Périmètre base × h / AL = 2π r × h
Pyramide / V = size 9{{Aire`base` times `h } over 3}
Cône de révolution / V = size 9{{Aire`base` times `h } over 3} / V = size 9{{πr^2` times `h } over 3}